附件5

售后服务承诺书

（按各包需求由供应商自行填写）

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

附件6（产品需求一览表）

第一包：

全自动血培养仪，数量：一台。

主要技术指标：

1、仪器及相关试剂都已具备FDA 和SFDA 注册证书。

2、检测原理：荧光增强技术，为瓶外非侵入性连续检测技术。

3、采用树脂吸附抗生素技术。

4、仪器容量≥50个标本位。

5、培养瓶种类：包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、真菌、树脂儿童瓶、含溶血素分枝杆菌培养瓶等。

6、培养瓶内负压，协助采血。

7、仪器采用16种计算模式进行数据分析，结果准确。

8、仪器具有自动校正功能，无需任何手工校正。

9、具有阳性瓶重新放回功能。

10、仪器延迟瓶放入时间应>36小时。

11、培养瓶有效期为12个月。

第二包：

微生物快速动态检测（细菌内毒素）测定系统，数量：一台。

主要技术指标：

1. 内毒素测定范围：  0.05-10Eu/ml或5-1000pg/ml;

2. 数据分辨率：      优于2%；

3．反应器工作温度：  37.0±1.0°C;

4. 标本容量:          ≥24份;

5. 测定时间:          3600秒;

6. 采集间隔时间:      1/10/120秒;

7. 试管反应物量:      0.2ml;

8．检测容器：        标准试管或鲎试剂安瓶直测

9. 电源电压:          220V±10%.

10. 反应器功率:       ﹤120W;

11. 测定报告格式:     检验报告单、通用格式；

12．自动检测反应过程：计算原液内毒素含量

13．试剂选择：        开放性试剂

14. 环境温度:          18～28°C;

第三包：

低温滤白柜，数量：二台。

主要技术指标：

双制冷压缩机制冷系统,进口压缩机，分体式安装,节能环保低噪音

立体风幕,温度均匀。

瞬时启动制冷系统，保持柜内温度在  2～8°C

微电脑数字温度控制,直观明了

可选配超温报警配件，保障柜内物品安全

多级挤压式层流风幕技术,同时配备专用页帘,防止柜外热量流入

可一体或分体安装,压缩冷凝机组采用钣金挤压冲孔外壳和喷塑技术,荧光灯照明,立体不锈钢灯罩,全方位立体照明，配紫外灯,对柜体进行消毒

智能控制、数字显示，可设置柜温及停机间隔

不锈钢管座吊架，配备30-40个不锈钢挂钩

柜内低部配备不锈钢接水盘，防止过滤液体外溢，方便清理

电压(V/HZ)      220/50

输入功率(W)      1600

外部尺寸≥(W*D*H)(mm)      1800*650*1980

第四包：

十二导联多功能心电图机 ，数量：一台。

主要技术指标：

1、12导联心电信号同步采集、6、6+1(节律导联)、12通道记录模式.同步打印；

2、320×240高分辨率大屏幕液晶屏同屏显示12道心电波形；

3、心电参数自动测量和分析，自动诊断；

4、全数字化设计，数字滤波器，高分辨率热点阵打印，自动打印，测量分析，可选节律导联；

5、基线自动调节、多种报告形式，复制功能，节率观测，多种记录速度优化；

6、可存贮16份不压缩的心电图数据和分析结果供回放及复制；

7、交直流两用，内置充电锂电池、自动保护电路；

8、噪声电平：≤15μVp-p；

9、操作方式可自动或手动操作；

10、安全类别：1类CF型。

*附注：以上所有设备必须提供彩图及生产厂家产品技术参数白皮书